COMUNE DI TARANTO

Direzione Sviluppo Economico Produttivo

Sportello Unico Attività Produttive

INDICAZIONI TECNICHE

RELATIVE AL REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEI DEHORS

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 2013

INDICE

Paragrafo 1 - Definizione

Paragrafo 2 - Ambiti urbani

Paragrafo 3 - Criteri di realizzazione dei dehors e materiali

Paragrafo 4 - Ulteriori indicazioni tecnico ambientali per i dehors continuativi

Paragrafo 5 - Piani di localizzazione

Paragrafo 6 - Disposizioni transitorie e finali

PARAGRAFO 1 – DEFINIZIONE

Per i dehors, come per gli altri interventi che riguardano l’arredo urbano, la fattibilità dell’inserimento, nel tessuto edilizio esistente, della struttura, deve tenere conto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano al fine di non alterare gli aspetti formali e funzionali dello stesso tessuto urbano.

Con riferimento alla riqualificazione degli ambiti cittadini si auspica che la sensibilità dei progettisti, nel rispetto e nei limiti imposti dal Regolamento, possa produrre manufatti idonei  tali da risultare integrabili al sito mediante un miglioramento dello scenario di percezione comune.

L’articolo 2, comma 1 del Regolamento precisa che il dehors è da intendersi come un “insieme di elementi ….. che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto..” e al terzo comma viene introdotta la significativa novità di poter mantenere tali strutture per più anni.

I commi 2 e 3, demandano alle indicazioni tecniche per la definizione degli elementi progettuali sancendo lo stretto legame tra il Regolamento e le Indicazioni Tecniche contenute nel presente elaborato che costituisce parte integrante dello stesso Regolamento.

PARAGRAFO 2 -  AMBITI URBANI

La città di Taranto, relativamente alla sistemazione dei dehors, può essere suddivisa in tre  grandi aree:

- la Città Vecchia;

- Il Borgo

- Il resto del tessuto urbano

PARAGRAFO 3 –  CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI

L’articolo 3 comma 1 del Regolamento stabilisce che gli elementi del dehors di cui al primo comma dell’articolo 2 sono classificati come di seguito.

a – Arredi di base:  tavoli, sedie e  panche di lunghezza non superiore a m 2;

b – Elementi complementari di copertura e riparo come descritti nei successivi paragrafi;

c – Elementi accessori quali sistemi di delimitazione del dehors, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti, ecc.;

d – Elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande istallati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico – sanitaria.

Gli elementi di tipo seriale con scritte che pubblicizzano prodotti o che sponsorizzazione ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico.

Potranno essere consentite, in tutto il territorio comunale o unicamente in particolari ambiti, previa motivata e formale approvazione, particolari elementi sponsorizzati, appositamente progettati in funzione di un qualificato inserimento nello specifico ambiente urbano.

Può essere prevista, nel corso dell’uso del dehors, la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o di delimitazione dell’area in concessione, in questo ultimo caso le modalità d’uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione sul suolo pubblico, devono essere chiaramente illustrate in sede di presentazione del progetto.

3.a Arredi di base (Articolo 3 comma 1.a)

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono elementi indispensabili per il funzionamento del dehors che per definizione deve essere un insieme armonico al fine di consentire momenti di relax all’aperto per consumare quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Tenuto conto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune il dehors, oltre ad espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, deve contribuire anche alla qualità dell’immagine complessiva. Gli arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare nel caso di componenti di produzione di serie, l’illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche o copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una adeguata valutazione tecnico formale.

3.b Elementi di copertura e riparo (Articolo 3 comma 1.b)

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto devono essere oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio urbano.

In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:
- Falda in tessuto variamente inclinabile, che si raccoglie in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.

- Falda a doppia capote in tessuto con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.

- Falda a profilo semicircolare in tessuto con sostegni perimetrali.

- Piccoli padiglioni seriali a pianta quadra o rettangolare, commercialmente definiti gazebo, accostabili, caratterizzati da sostegni verticali rivestiti con teli in tessuto che costituiscono il prolungamento di quello di copertura.

Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'articolo 2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole tipologie di copertura, si precisa che le seguenti precisazioni preliminari sono da osservare in ogni situazione urbana e per ogni tipologia.

Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi e devono essere attentamente valutati i tessuti con colori fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, e devono risultare in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso che il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).

- Nei portici gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e di sedie con l’esclusione di qualunque tipo di copertura.

- In nessun caso è consentita, ad integrazione della copertura, l'installazione di teli verticali, abbassabili, che si possono raccogliere lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 m dal piano di calpestio (fatte salve le delimitazioni previste al Paragrafo 4.4.

Per quanto riguarda la tipologia di copertura ad ombrellone sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento del dehors, coperture inclinabili con snodo nella parte superiore a condizione che la proiezione a terra, dell’ombrellone, ricada esclusivamente all'interno dell'area di occupazione del suolo pubblico concesso.

3.b.1. Ombrelloni a sostegno centrale

Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà dell’installazione è consigliata la realizzazione della protezione del dehors mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia più qualificata di copertura è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, e risulta essere consigliata negli slarghi della Città Vecchia. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il territorio cittadino previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.

È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie nella Città Vecchia e nel quartiere Borgo.

3.b.2. Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura consente, mediante l'aggregazione di più elementi, la copertura di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Detta modalità di copertura può presentare due modalità di sostegno:

- 3.b.2.1. Sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio e braccio ad inclinazione simile a quella delle falde.

-  3.b.2.2. Sostegno laterale inclinato rispetto al piano d'appoggio e braccio ad esso perpendicolare.

3.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura

Uno o più teli, che posso essere retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sotto degli aggetti.

Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

3.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio

La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sotto degli aggetti.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da essere inserita correttamente nel contesto.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve essere previsto un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

Detta tipologia non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o strutture assimilabili presenti sul territorio cittadino.

3.b.5. Doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colmo

Tale tipologia di aspetto formale semplice e lineare, che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle dei mercati, se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario risulta facilmente inseribile nel contesto urbano.

E' necessario che venga posta particolare attenzione al disegno dei sostegni soprattutto per quanto attiene la vista laterale.

Il tipo di tessuto di copertura deve risultare coordinato alle tende da sole del locale se presenti.

3.b.6. Copertura a pergola, o assimilabile, su struttura leggera con montanti perimetrali

Tale copertura in tessuto, su di una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con  inclinazione ridotta costituisce una tipologia che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.

Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura degli spazi  laterali della struttura.

3.b.7. Copertura in tessuto di piccoli padiglioni (massimo 2,5 x 2,5 m) su struttura leggera

Formata da una serie (numero massimo 6) di piccoli moduli ripetuti, quadrati o rettangolari, accostati o aggregati, con copertura in tessuto chiaro a piramide ribassata su struttura leggera, può consentire soluzioni accettabili dove è necessario ottenere un'immagine articolata, non compatta, oppure dove è possibile esclusivamente una organizzazione lineare dell'occupazione del suolo pubblico.

3.b.8. Coperture a padiglione, o di altra forma, in tessuto

Si riconoscono due modalità di utilizzo:

-   3.b.8.1.   In spazi pubblici di una certa ampiezza è possibile aumentare le dimensioni dei moduli ripetibili (4,00 x 4,00 m), quadrati o rettangolari, accostati o aggregati (vedi punto 3b.7) con copertura a piramide ribassata con la riduzione del numero (massimo 4). E' ammessa anche la realizzazione di strutture in legno, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

-   3.b.8.2.   Tale copertura a singolo padiglione, inclinata o ricurva, in tessuto, posata su di una struttura metallica o di altro materiale coerente costituisce una tipologia che può risultare accettabile se le sue dimensioni e la sua sagoma sono state accuratamente pensate in rapporto al sito in cui andrà ad inserirsi.

Nelle porzioni di territorio eventualmente assoggettate a vincolo, tali tipologie, con coperture preferibilmente in tela naturale chiara, possono essere consentite previo parere favorevole dell'Ente che esercita la tutela.

3.b.9. Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto

Tale tipologia, caratterizzata da un'unica struttura a pianta centrale, necessita sempre di essere circondata da un congruo spazio libero praticabile.

La copertura, con inclinazione compresa tra 15° e 30° in tessuto su di una struttura leggera a pianta centrale realizzata in metallo di colore adeguato al sito ed alla tipologia, costituisce una modalità che può risultare di una certa raffinatezza riproponendo in chiave aggiornata, in analogia alla modalità di cui al punto 3.b.6., soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.

L'apparato di sostegno, ligneo o di altro materiale, deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

Nelle porzioni di territorio eventualmente assoggettate a vincolo, tali tipologie, con coperture preferibilmente in tela naturale chiara, possono essere consentite previo parere favorevole dell'Ente che esercita la tutela.

3.b.10. Copertura a pagoda

La tipologia a pagoda, generalmente realizzata in PVC con struttura occultata o a vista, largamente utilizzata per allestimenti di mostre e manifestazioni di breve durata, presenta, per quanto riguarda i dehors, la possibilità di essere collocata solamente nelle porzioni di territorio cittadino di recente edificazione non soggette ad alcun vincolo o indicazione di carattere ambientale.

Il telo di copertura non deve prevedere prolungamenti che si possono raccogliere attorno ai montanti.

La tipologia con struttura esterna che sorregge il telo di copertura aumenta l'impatto e pertanto risulta più difficilmente inseribile in spazi di modesta ampiezza.

Non è ammesso l'assemblaggio di più elementi a pagoda con struttura esterna che sorregge il telo di copertura.

La tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura è assimilabile alla tipologia di copertura a padiglione. Pertanto per la tipologia di copertura a pagoda con struttura interna al telo di copertura valgono le indicazioni riportate ai punti 3.b.7, 3.b.8.1 e 3.b.8.2 per quanto riguarda l'ammissibilità sul territorio cittadino, le dimensioni massime dei moduli e il numero massimo di moduli aggregabili o accostabili.

3.b.11. Strutture tese, vele e coperture innovative

Le soluzioni progettuali di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente pensate e/o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, potranno essere ammesse previo parere favorevole delle competente Direzioni  Tecniche che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Nel caso di predisposizione di eventuali progetti integrati d'ambito, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, è auspicabile la realizzazione di apposite strutture a carattere innovativo in quanto la particolare situazione del sito e delle attività potrebbero promuovere un processo di sviluppo atto ad introdurre anche l'utilizzo di forme, materiali e modalità non previste nella presente classificazione.

3.c.   Sistemi di delimitazione (Articolo 3 comma 1.c)

3.c.1. Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali  vie e piazze pedonali, parchi e giardini, percorsi porticati.

Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'occupazione dello spazio pubblico può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, e dovrà essere oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere, ecc….).

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati nella città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc ..., non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

Detti elementi, collocati a servizio comune della cittadinanza, devono  essere necessariamente lasciati liberi da ingombri e quindi devono avere  sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

3.c.1.1. Delimitazione discontinua

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, cemento o graniglia, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata dal dehors.

La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Per ogni tipo di contenitore deve essere precisata la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, l'indicazione (da cm….. a cm…..) dell'altezza prevista per le piante da collocare.

3.c.1.2. Delimitazione continua

La delimitazione continua può essere costituita da:

- 3.c.1.2.a. Vasi, fioriere o contenitori accostati (altezza massima  50 cm) in terracotta, legno, cemento o graniglia, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe consigliato soprattutto nelle strade veicolari.

Nel progetto, per ogni tipo di contenitore, deve essere indicata la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, e l'altezza (da cm….. a cm…..) delle piante che si intendono collocare.

Vasi, fioriere o contenitori di altezza superiore ai 50 cm, appositamente progettati in ragione di particolari soluzioni di inserimento ambientale della delimitazione, potranno essere ammesse previo parere favorevole delle Direzioni Tecniche che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

- 3.c.1.2.b. Ringhiere a giorno (altezza massima 90 cm) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.

Nel progetto deve essere indicata la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.

La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto. 
Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nasconderne la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (altezza massima 90 cm).

3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie

Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, la delimitazione può essere integrata da pannelli di materiale trasparente ed antiurto (altezza massima 210 cm.), con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove le delimitazioni possono essere integrate da pannelli trasparenti con altezza massima  di 160 cm. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso.
Nel progetto deve essere indicato il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni e la posizione riferita all’eventuale  dotazione di verde. 
Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

3.c.2. Delimitazione orizzontale

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che deve essere progettata con particolare attenzione.

La superficie della porzione di suolo pubblico da occupare con il  dehors può risultare costituita da pavimentazione asfaltata, lastricata in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.

Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può prevedere il trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità, ecc....) sia per motivi di immagine.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda (articolo 4 comma 9).

Ogni soluzione, che dovrà comunque essere sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue: 
-   nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee e nei portici, il suolo deve essere lasciato a vista. Si ammette la collocazione di pedane solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture, coordinate con la pavimentazione lapidea, per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;

- nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;

- nelle altre situazioni, in presenza di un piano continuo, può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
-   in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per poter verificare la coerenza con il sito.

In particolare nella Città Vecchia sono da evitare le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il piano stradale.

3.d.   Elementi ed attrezzature (Articolo 3 comma 1.d)

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico - sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

TITOLO 4 - ULTERIORI INDICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI PER DEHORS CONTINUATIVI

Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors, è possibile mantenere la struttura durante tutto l'arco dell'anno e rinnovare tale possibilità per tre anni con una procedura semplificata.

L'ottenere il significativo privilegio di occupare continuativamente, anche nei periodi di maggior congestione delle attività proprie di una grande Città, gli spazi comuni per svolgere un'attività privata, comporta in maniera ancora più significativa, il dovere di contribuire anche formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana.

Tutte le tipologie individuate all'articolo 3 possono, se realizzate correttamente nei siti

opportuni, essere mantenute continuativamente; devono comunque essere mantenuti i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

Per i dehors continuativi si aggiungono le seguenti precisazioni e specificazioni, tenendo in dovuto conto che la preesistenza di un dehors stagionale non costituisce titolo per la trasformazione in manufatto continuativo e che l'impatto che viene a determinarsi deve essere attentamente valutato sotto tutti i molteplici aspetti tecnici ed amministrativi riferibili ad una permanenza continuativa:

1 -  i dehors continuativi non possono estendersi oltre il fronte del locale a cui si riferiscono quando sono collocati sulla carreggiata. Nel caso di dehors continuativi non è ammesso il raddoppio dell'occupazione suolo pubblico con dehors al di là della

sede stradale comunque classificata;

2 -  gli arredi di base e le attrezzature (vedi articolo 3, comma 1.a e comma 1.d) devono essere attentamente scelti per garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente. Nel progetto devono essere proposti i modelli che si

intendono utilizzare;

3 - se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto;
4 -  le eventuali protezioni, secondo quanto indicato al Paragrafo 3 punto 3.c.1.3., devono essere trasparenti, non più alte di 2,10 metri, con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con altezza massima di 1,60 metri. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovranno essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso e deve essere di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione;

5 - le piante che dovranno essere messe a dimora nei vasi o contenitori devono essere idonee a creare una piacevole percezione.

TITOLO 5 - PIANI DI LOCALIZZAZIONE

Ai fini della qualificazione dell'immagine urbana attraverso la realizzazione di un organico quadro di inserimento ambientale dei dehors, ed in ambiti territoriali caratterizzati da particolare densità di presenza di dehors, sia a carattere stagionale sia continuativo, potranno essere adottati dalla Giunta Comunale, su proposta  dell’Ufficio competente, sentite le Direzioni interessate, dei piani di localizzazione  per individuare gli spazi urbani entro i quali potranno essere realizzati i dehors conformante alle norme regolamentari e tecniche.

La Giunta Comunale potrà infine adottare provvedimenti atti a individuare particolari aree urbane in cui non possono assolutamente essere realizzati dei dehors.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le indicazioni contenute nel Regolamento e nel presente allegato tecnico dovranno essere applicate a tutte le domande che verranno presentate dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Fino al 31 dicembre 2012 verranno esaminate le domande già presentate e conformi al regolamento previgente.

A partire dal 1° gennaio 2013 le domande per i nuovi dehors stagionali o continuativi devono essere presentate secondo il nuovo Regolamento e possibilmente solo per via telematica.

Per i dehors già installati e per i quali viene chiesto il rinnovo non hanno incidenza, le indicazioni tecniche relative al Regolamento, fino alla scadenza dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico (tre anni complessivi per i dehors continuativi e 180 giorni più 180 giorni per i dehors stagionali). Scaduto detto termine tutti i dehors devono essere adeguati e quindi deve essere presentata una nuova domanda conforme al nuovo Regolamento e alle relative indicazioni tecniche.